Descrizione tecnica portoni Günther-Tore,

Prinus 100-,  in pannelli sandwich 707, coibentati, d’acciaio zincato preverniciato, 				spessore 45 mm, denità 44,6 kg/m³.

Modelli: Classic, Dogato goffrato (Sicke), Dogato liscio (S-Line), Elegance.

Sezioni realizzate con pannelli sandwich coibentati di spessore 45 mm, densità poliuretano 	44,6 kg/m³ senza CFC.

L’acciaio zincato dei pannelli all’esterno di spessore finito –ondulato-goffrato  0,8 mm.

Superficie dell’acciaio, colore resina poliestere con poliammide, spessore vernice –esterno 	0,0025 mm, -interno 0,0007 mm. Colori esterni standard RAL 9002, 8014, 9006, 9007,

9016, 5009, 5010, 3000,6005, interno standard sempre RAL 9002. Verniciatura fuori standard, 	completa tabella RAL, verniciatura a liquido parte esterna ed interna.

Altezza pannelli 625 e 500 mm, a necessità i pannelli vengono rinforzati con profili di rinforzo.

Il fissaggio delle cerniere sui pannelli avviene sull’acciaio piegato a 4 strati.

Pannelli con sicurezza antipizzico interno ed esterno.

Primus 100-,  completamente d’alluminio 909, spessore 45 mm, Royal cassettato liscio o 			cassettato bugnato.

Sezioni realizzate con telaio in profili d’alluminio di spessore 45 mm.

Colore standard alluminio naturale anodizzato E6/EV1, entrambi i lati.

Colori fuori standard a scelta nella tabella RAL, entrambi i lati.

Riquadri con lamiera d’alluminio a doppia parete, oppure finestrature a doppia parete plexiglas, 	policarbonato, macrolon, griglie d’areazione.

Sezioni con sicurezza antipizzico interno ed esterni.

Vantaggi in confronto ad altri portoni:

1. 	Guida ribassata –tipo Primus 100- per ingombro minimo all’architrave, 100 mm, per 	garantire un minimo ingombro tra il Vs. soffitto e il manto del Primus 100.

Guide d’acciaio zincato su controtelaio protettivo.

Ingombro laterale minimo per le guide Primus 100, 100 mm.

2. 	Sistema di areazione brevettato, -tipo Primus 100-, inclinando l’ultima sezione in alto 	a svasistas, garantendo il portone ben chiuso a terra.

3.	Cerniere e mensole porta carrelli d’acciaio INOX, - di serie su tutti i portoni.

4.	Molle di torsione con superficie trattata contro la corrosione, ( = pallinatura ) , - di 	serie su 	tutti i portoni.

5.	Funi d’acciaio con spessore per ottuplica sicurezza, , - di serie su tutti i portoni.

Viti speciali rivestite con polimerico.

Ruote di scorrimento regolabili in nylon su cuscinetti.

6.	Guarnizioni tra ogni sezione sul salvavita, guarnizione perimetrali EPDM ai lati e 	sulla sezione superiore, e sulla sezione base a doppio labbro.

Misure fattibili  –Primus 100-  con manto d’acciaio o d’alluminio, fino L.  6 m; oppure H. 3,3 m.

Primus 100 - Versione con pannelli in legno vero,

Manto, pannelli in abete bianco, senza nodi e senza resina, non c` è  pericolo di 	fuoriuscite di resina quando il legno si riscalda con il sole. Pannelli in legno, tagliati in 	lungo di testa, per raggiungere un alta resistenza dei pannelli, in modo che i pannelli 	non si muovono più; (Halbrifschnitt, Rifschnitt). Pannelli con protezione salvavita 	esterna e interna.

Il manto di pannelli in legno abete bianco standard, sono trattati con una prima mano di 	vernice protettiva in colore del legno originale; con questo trattamento, il manto deve 	essere trattato con una vernice protettiva finale, entro 2-3 settimane dal montaggio.

Colori:

In 1° alternativa, manto fornito verniciato in colore a scelta della tabella RAL,  protetto 	contro muffa e fungo.

In 2° alternativa forniamo il manto con un trattamento finale il colore legno naturale, 	protetto contro muffa e fungo, e conto raggi UV.

Versioni, superfici a scelta:

Cassettato, Dogato (Sicke), Liscio (Glatt) e pantografato su disegno a scelta.

Misure fattibili con manto in legno vero, fino L. 4 x H. 2,5 m.

Portoni sezionali industriali, Günther-Tore, fattibili fino L. 12,5 x H. 8 m.

Il materiale fornito dalla Günther-Tore è garantito e marchiato con il marchio CE ed è conforme alle norme europee in vigore secondo DIN EN 13241-1.